МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Механика (Детали машин и основы конструирования)

Прикладная механика

Методические материалы для студентов

Составитель:

Профессор кафедры

теоретическая механика

и детали машин

Л.Я. Лебедев

Ижевск 2010

##### Цель дисциплины

Цель изучения дисциплины – дать студентам представления, знания, умения и навыки, необходимые для последующего изучения специальных дисциплин и дальнейшей их практической деятельности в сфере инженерно-технического обеспечения сельскохозяйственного производства.

Основная задача дисциплины – изучение и практическое освоение принципов проектирования инженерных объектов на примере механических приводов сельскохозяйственных машин, изучение методов расчетов грузоподъемных и транспортирующих машин для сельскохозяйственного производства.

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» включает в себя основы теории, расчет и конструирование деталей и узлов машин.

Конструкторская подготовка по кафедре «Теоретическая механика и детали машин» для инженеров – механиков формирует будущего конструктора  для проектирования средств механизации и автоматизации производственных процессов.

Студент, изучивший дисциплину «Детали машин и основы конструирования» должен знать:

-  основные критерии работоспособности деталей машин;

-  основы теории и расчета деталей и узлов машин;

- типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и область применения;

- грузоподъемные и транспортирующие машины, методы их расчетов;

Студент, по окончании изучения курса, должен уметь:

- самостоятельно конструировать узлы машин требуемого назначения по заданным выходным данным;

- самостоятельно подбирать справочную литературу, ГОСТ, а также графический материал (прототипы конструкций) при проектировании;

- учитывать при конструировании требования технологичности, экономичности, ремонтопригодности, стандартизации, промышленной эстетики, унификации машин, охраны труда, экологии;

- выбрать наиболее подходящие материалы для деталей машин и рационально их использовать;

- выполнять расчеты деталей и узлов машин, пользуясь справочной литературой и ГОСТами;

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном соответствии с требованиями ЕСКД.

Курс базируется на общенаучных и общетехнических дисциплинах: математике, физике, теоретической механике, сопротивлении материалов, технологии металлов, метрологии и квалиметрии.

Вместе с курсовым проектом  и курсовой работой данная дисциплина может рассматриваться как завершающая общетехническую и общеинженерную подготовку.

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, написание контрольной работы.

Форма проведения контроля: текущий контроль, экзамен.

1. ЭНЕРГО-КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ привода

1.1 Назначение приводов. Принципиальное устройство

Приводы машин и орудий труда предназначены для приведения в действие их рабочих органов и согласования скорости работы двигателя и рабочего органа. Машинные приводы имеют следующие типы двигателей: двигатели внутреннего сгорания, пневмодвигатели, паровые двигатели, электродвигатели.

Большинство приводов работают с электродвигателями, что объясняется рядом достоинств этого типа двигателей. Эти приводы могут состоять из электродвигателя, механического устройства, содержащего муфты, а также какие-либо типы передач, дополнительных устройств в виде тормозов регуляторов скорости, предохранительных устройств и т.д., необходимых для обеспечения заданных приводу функций.

Для приводов применяют в основном следующие типы передач: фрикционные и передачи зацеплением. Эти передачи отличаются по внешнему виду (конструктивному устройству). Наибольшее распространение получили следующие виды передач: зубчатые цилиндрические и конические, червячные, цепные и ременные, каждая из которых имеет разновидности. Вид передачи проявляется в таких показателях привода, среди которых основными являются габаритные размеры, масса, технологические характеристики, КПД стоимость изготовления, эксплуатации и др. При выборе вида передачи, механических характеристик материалов для ее изготовления и т д. надо учитывать, что затраты на материалы составляют, как правило, более половины стоимости передачи.

Передача может состоять как из одной ступени, так и из нескольких ступеней одинаковых или разных видов передач.

На рис. 1.1 приведены кинематические схемы приводов некоторых машин и механизмов, применяемых как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях производства.

1.2 Выбор электродвигателя

Для привода механизмов строительных и подъемных машин (краны, лебедки и т.п.), характеризующихся ударным, пульсирующим характером нагрузки, большой частотой пусков и реверсов, применяют электродвигатели типа МТ. Большинство машин непрерывного транспорта и других приводится в движение от асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором единой серии 4А или AИP, диапазон мощности которых находится в пределах от 60 до 400 000 Вт

Электродвигатель характеризуется номинальной мощностью, номинальной частотой вращения ротора, моментом инерции ротора (или маховым моментом), кратностью моментов пускового и максимального, массой, размерами и т.д. Следует помнить, что чем меньше частота вращения

Рис. 1.1 Схемы приводов:

а) ленточного транспортера: (1-двигатель, 2-муфта, 3-редуктор, 4-муфта, 5-рабочий орган); б) трубогибочного механизма: (1-двигатель, 2-червячная передача, 3-коническая зубчатая передача, 4-цилиндрическая зубчатая передача, 5-рабочий орган); в) дисково-ленточной картофелесортировки: (1-мотор-редуктор, 2-цепная передача, 3-рабочий орган); г) поворота крана: (1-двигатель, 2-муфта с тормозом, 3-редуктор, 4-цилиндрическая зубчатая передача, 5- кран).

вала электродвигателя, тем больше его габариты, масса и стоимость. Однако, при выборе двигателя с большей частотой вращения вала приходится увеличивать общее передаточное отношение привода, а это приводит к увеличению размеров, массы и стоимости передач.

Выбор электродвигателя осуществляется, как правило, по потребной мощности. При этом ориентировочно задаются частотой вращения вала двигателя и учитывают  следующие  два  обстоятельства:   большой  запас   мощности электродвигателя приводит к повышению расхода электроэнергии, а перегрузка - к перегреву электродвигателя. Перегрузка по мощности допускается не более 5%.

Работа электродвигателей различается по режимам, которые характеризуются интенсивностью нагружения (графиком нагрузки, продолжительностью работы в течение цикла, суток, года, числом включений в час). Не рассматривая здесь все режимы нагружения, укажем лишь на три основные.

Длительный режим работы характеризуется продолжительностью работы достаточной для того, чтобы температура двигателя достигла постоянного (установившегося) значения. Заданный графиком нагрузки переменный момент вала рабочего органа заменяют эквивалентным постоянным моментом. Расчетную мощность двигателя находят по эквивалентному моменту и угловой скорости вала.

Кратковременный режим работы характеризуется продолжительностью работы под нагрузкой в пределах 10...60 мин, при которой не происходит нагрев двигателя до установившейся температуры, а продолжительность остановки двигателя такова, что температура его выравнивается до температуры окружающего воздуха. Расчетную мощность двигателя также находят по эквивалентному моменту и угловой скорости вала. Эквивалентный момент вала определяют в зависимости от нагрузок, составляющих один блок нагружения.

Повторно-кратковременный режим работы отличается частыми пусками и остановками. При этом за время работы до остановки двигатель не успевает нагреться до установившейся температуры, а за время остановки охладиться до температуры окружающего воздуха. Суммарная продолжительность времени работы двигателя и паузы в этом режиме не превышают 10 минут. Расчет мощности двигателя производят также по эквивалентному моменту, но с учетом относительной продолжительности включения его в работу [7,с.384].

Проверка двигателя на перегрузку делается с целью предотвращения "опрокидывания" (остановки под нагрузкой) при резком увеличении внешней нагрузки при работающем двигателе, а также при пуске, когда двигателю приходится преодолевать силы инерции. Требуемую расчетную мощность по условиям пуска или перегрузки двигателя в процессе работы в этом случае определяют по максимальному моменту, взятому из графика нагрузки.

Ниже приведен алгоритм расчета исходных данных для выбора электродвигателя при длительном режиме работы.

начало

Задано: F, V, Dp.o. или Pp.o., ωp.o. Вычислить:

Мощность и угловая скорость рабочего органа ;

Наибольший длительно действующий момент рабочего органа

Моменты и время их действия (отметить их на графике нагрузки -гистограмме)

Эквивалентный момент

Общий КПД привода, задавшись ориентировочно КПД каждого элемента привода

Мощность по эквивалентному моменту , подобрать двигатель (табл.1.1), выписать его техническую характеристику ( мощность, частоту вращения вала, кратность максимального момента ) и привести рисунок с размерами (табл.1.2).

Минимально необходимая мощность двигателя, учитывая возможную его перегрузку (максимальный момент по графику нагрузки),

Окончательно решить вопрос о выборе двигателя руководствуясь PдвPрасч РдвРmin

конец

КПД некоторых элементов механических передач на стадии проектирования могут быть выбраны из следующего ряда:

- зубчатая передача цилиндрическими колесами         открытая...0,93...0,95;

закрытая... 0,96...0,98;

- зубчатая передача коническими колесами                 открытая…0,92...0,94;

закрытая... 0,96…0,97;

- червячная передача, при числе заходов червяка           один ….0,65… 0,70;

два…... 0,70…0,75;

четыре…0,85...0,90;

- цепная передача открытая ..............................…………………… 0,93...0,95;

- ременная передача ....................…………………....................….. 0,95...0,96;

- пара подшипников                   качения …………………………0,99...0,999;

скольжения………………………. 0,98...0,99.

Краткая характеристика некоторых электрических двигателей единой серии 4А приведена в табл. 1.1. и 1.2. Более подробные сведения о них приводятся в справочной литературе [1,т 3,с.534]

Угловую скорость вала двигателя вычисляют по частоте его вращения, взятой из справочника.

При выборе электрического двигателя следует принять во внимание, что двигатель с большей частотой вращения вала при одинаковой мощности имеет меньшие габариты и стоимость.

Но с увеличением частоты вращения вала подбираемого двигателя увеличится передаточное отношение механизма привода, следовательно возрастут габариты передач. Целесообразно предварительно задаться передаточными отношениями отдельных передач привода из чаще употребляемых значений (табл. 1.3) и ориентировочно вычислить частоту вращения вала двигателя при известной угловой скорости вращения вала рабочего органа.

выбрав двигатель по мощности, с учетом ориентировочной частоты вращения вала, необходимо в дальнейшем подкорректировать численные значения передаточных отношений отдельных передач.

Таблица 1.1.

Технические данные асинхронных трехфазных электродвигателей

единой серии 4А

| Tип электродвигателя | Мощность, Вт | Частота вращения, мин –1 | Кратность максимального момента |
| --- | --- | --- | --- |
| 4A71B2Y3 | 1100 | 2810 | 2,2 |
| 4A80A2Y3 | 1500 | 2850 | 2,2 |
| 4A80B2Y3 | 2200 | 2850 | 2,2 |
| 4A90L2Y3 | 3000 | 2840 | 2,2 |
| 4A100S2Y3 | 4000 | 2880 | 2,2 |
| 4A100L2Y3 | 5500 | 2880 | 2,2 |
| 4A112M2Y3 | 7500 | 2900 | 2,2 |
| 4A132M2Y3 | 11000 | 2900 | 2,2 |
| 4A160S2Y3 | 15000 | 2940 | 2,2 |
| 4A71B4Y3 | 750 | 1390 | 2,2 |
| 4A80A4Y3 | 1100 | 1420 | 2,2 |
| 4A80B4Y3 | 1500 | 1415 | 2,2 |
| 4A90L4Y3 | 2200 | 1425 | 2,2 |
| 4A100S4Y3 | 3000 | 1435 | 2,2 |
| 4A100L4Y3 | 4000 | 1430 | 2,2 |
| 4A112M4Y3 | 5500 | 1445 | 2,2 |
| 4A132S4Y3 | 7500 | 1445 | 2,2 |
| 4A132M4Y3 | 11000 | 1460 | 2,2 |
| 4A160S4Y3 | 15000 | 1465 | 2,2 |
| 4A160M4Y3 | 18500 | 1465 | 2,2 |
| 4А80А6УЗ | 750 | 915 | 2,2 |
| 4A80B6Y3 | 1100 | 920 | 2,2 |
| 4A90L6Y3 | 1500 | 935 | 2,2 |
| 4A100L6Y3 | 2200 | 950 | 2,2 |
| 4A112M6Y3 | 3000 | 955 | 2,2 |
| 4A112MB6Y3 | 4000 | 950 | 2,2 |
| 4A132S6Y3 | 5500 | 965 | 2,2 |
| 4A132M6Y3 | 7500 | 970 | 2,2 |
| 4A160S6Y3 | 11000 | 975 | 2,0 |
| 4A160M6Y3 | 15000 | 975 | 2,0 |
| 4A180M6Y3 | 18500 | 975 | 2,0 |
| 4A200M6Y3 | 22000 | 975 | 2,0 |
| 4A90LB8Y3 | 1100 | 700 | 1,7 |
| 4AI00L8Y3 | 1500 | 700 | 1,7 |
| 4A112MA8Y3 | 2200 | 700 | 2,2 |
| 4A112MB8Y3 | 3000 | 700 | 2,2 |
| 4A132S8Y3 | 4000 | 720 | 2,2 |
| 4A132M8Y3 | 5500 | 720 | 2,2 |
| 4A160S8Y3 | 7500 | 730 | 2,2 |

##### Исполнение М-100

Таблица 1.2.

Размеры двигателей

| Тип двига-теля | Число полю-сов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | h10 |  |
| 4А71 4А80А 4А80В | 2;4;6;8 | 285 300 320 | 201 218 218 | 170 186 186 | 40 50 50 | 90 100 100 | 45 50 50 | 19 22 22 | 7 10 10 | 112 125 125 | 71 80 80 | 9 10 10 | 15,1 17,4 20,4 |
| 4А90L 4А100S 4A100L |  | 350 362 392 | 243 263 263 | 208 235 235 | 50 60 60 | 125 112 140 | 56 63 63 | 24 28 28 | 10 12 12 | 140 160 160 | 90 100 100 | 11 12 12 | 28,7 36,0 42,0 |
| 4A112M 4A132S 4A132M |  | 452 480 530 | 310 350 350 | 260 302 302 | 80 | 140 140 178 | 70 89 89 | 32 38 38 | 12 | 190 216 216 | 112 132 132 | 12 13 13 | 56,0 77,0 93,0 |
| 4A160S | 2;4;6;8 | 624 | 430 | 358 | 110 | 178 | 108 | 42 48 | 15 | 254 | 160 | 18 | 130 135 |
| 4A160M | 2;4;6;8 | 667 |  |  |  | 210 |  | 42 48 |  |  |  |  | 145 160 |
| 4A180S | 2;4;6;8 | 662 | 470 | 410 |  | 203 | 121 | 48 55 |  | 279 | 180 | 20 | 165 175 |
| 4A180M | 2;4;6;8 | 702 |  |  |  | 241 |  | 48 55 |  |  |  |  | 185 195 |
| 4A200M | 2;4;6;8 | 760 790 | 535 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 60 | 19 | 318 | 200 | 25 | 255 |

1.3 Определение исходных данных для расчета передач привода

Для расчета передач необходимо определить передаточное отношение каждой передачи, угловые скорости и моменты сил всех валов, число циклов перемен напряжений. Не следует забывать, что угловые скорости валов обусловлены угловой скоростью вала двигателя, а моменты валов - моментом вала рабочего органа. Последовательность расчета представлена следующей схемой.

начало

Исходные данные: гистограмма, угловая скорость вала двигателя и рабочего органа, наибольший длительно действующий момент рабочего органа

общее передаточное отношение

Начертить кинематическую схему привода и обозначить валы последовательно, начиная с двигателя (I; II; III и т.д.)

Разбить общее передаточное отношение по ступеням, имея в виду, что …

угловые скорости валов привода через угловые скорости вала двигателя , и т.д.

крутящие моменты валов привода по моменту рабочего органа , , и т.д.

Построить циклограммы валов редуктора

конец

При разбивке общего передаточного отношения по ступеням привода можно воспользоваться табл. 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3

Передаточные отношения механических передач

| Тип передачи | Передаточные отношения |
| --- | --- |
|  | наибольшее | чаще употребляемое |
| Зубчатая цилиндрическая закрытого типа (редуктор) Зубчатая коническая закрытого типа (редуктор) Червячная: однозаходная двухзаходная четырехзаходная Ременная: плоскоременная клиноременная Цепная: втулочно-роликовая зубчатой цепью | 8,0…11,2 6,3 — — — 5 7 7 7 | 2,5…6,3 2,5…4 31,5…80,0 16,0…31,5 8,0…16,0 1,8...2,2 1,8…2,2 2,2…3,0 2,2…3,0 |

Некоторые стандартные значения передаточных отношений редукторов (СТ СЭВ 221-75) и пример их разбивки по ступеням приведены в табл. 1.4.

Для коническо-цилиндрических редукторов можно пользоваться при разбивке передаточного отношения по ступеням второй колонкой табл. 1.4

По СТ СЭВ 221-75 для червячных передач предусмотрено два ряда передаточных отношений, некоторые значения которых приведены ниже

1 ряд - 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80;

2 ряд - 9; 11,2; 14; 18; 22,4; 28; 35,5; 45; 56; 71.

При назначении передаточного отношения для червячной пары следует помнить, что увеличение этого отношения заметно сказывается на уменьшении коэффициента полезного действия передачи.

Таблица 1.4

Передаточные отношения цилиндрических зубчатых редукторов

| Вид редуктора |
| --- |
| одноступенчатый | двухступенчатый |
|  | трехосный | соосный |
| 1 | 2 | 3 |
| 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0 | 8=2х4 9=2,24х4 10=2,5х4 11,2=2,8х4 12,5=3,15х4 | 8=2,5х3,15 9=2,8х3,15 10=3,15х3,15 11,2=2,8х4 12,5=3,15х4 |

Продолжение таблицы 1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2,24 2,5 2,8 3,15 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 | 14=3,15х4,5 16=3,55х4,5 18=4х4,5 20=4,5х4,5 22,4=4,5х5 25=5х5 28=5,6х5 31,5=6,3х5 35,5=6,3х5,6 40=7,1х5,6 45=8х5,6 50=9х5,6 | 14=3,55х4 16=4х4 18=4,5х4 20=4,5х4,5 22,4=4,5х5 25=5х5 28=5х5,6 31,5=5х6,3 35,5=5,6х6,3 40=6,3х6,3 45=6,3х7,1 50=7,1х7,1 |

2. РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

2.1 Общие сведения

Ременная передача состоит из ведущего, ведомого шкивов и охватывающего их ремня. Ее применяют, как правило, в тех случаях, когда валы по условиям конструкции расположены на значительных расстояниях. Наибольшие межосевые расстояния характерны для плоскоременных передач. в табл. 2.1 приведена краткая характеристика ременных передач.

Таблица 2.1

характеристика ременных передач

| Тип ремня | Мощность | Скорость | Передаточное- | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (по сечению) | кВт | ремня, м/с | отношение |  |
| Плоский: -кожаные -прорезиненные -из синтетических материалов | малая и средняя 0,3 - 50 1500(3000) | 5-45 5-30 60(100) | 5 5(8) 5(8) | 0,96-0,98 |
| Клиновой: -нормального сечения -узкого сечения -поликлиновой | 0,3 -50 0,3 - 50 (80) 40 - 50 (80) | 30 40 (60) 40 | 7(10) 7(10) 10(15) | 0,95-0,97 |
| Зубчатый | 100(200-750) | 25 - 50 (80) | 12(20) | 0,92-0,98 |
| Круглый | Применяют при малых мощностях, преимущественно в приборах, настольных станках и бытовых машинах |

Мощность, которую можно передать ременной передачей, зависит от скорости ремня. С увеличением скорости возрастает и мощность.

Долговечность ремней приблизительно составляет 1000 - 5000 часов Габариты передач возрастают с увеличением диаметров шкивов. Однако, долговечность ремней и КПД передач резко падают с уменьшением размеров. Поэтому следует избегать минимальных диаметров шкивов, если габариты передачи позволяют это.

В современном сельхозмашиностроении наибольшее распространение имеют клиновые ремни, поэтому для студентов специальности “Механизация сельского хозяйства” предлагается методика расчета клиноременных передач.

2.2 основные размеры клиноременной передачи

алгоритм расчета

начало

Записать исходные данные: - мощность ведущего шкива Р , кВт - частота вращения ведущего шкива , мин-1 - передаточное отношение передачи u; - режим работы (количество смен работы в сутки); - характер передачи нагрузки

Схема передачи с размерами

Записать тип ремня, пользуясь номограммой (рис. 2.1) Привести рисунок поперечного сечения ремня с размерами.

Записать минимальный диаметр меньшего шкива Dmin, учитывая тип ремня. При отсутствии ограничений по габаритам передачи целесообразно диаметр шкива принять больше (табл. 2.2).

Вычислить диаметр большего шкива, учитывая упругое скольжение, округлить его до ближайшего стандартного (табл. 2.2), мм ,

Уточнить передаточное отношение: внести коррективы в передаточные отношения других передач.

Частота вращения ведомого шкива, мин -1

Скорость ремня, м/с

| Ориентировочно принять межосевое расстояние из ряда |
| --- |
| u | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a | 1,5 D2 | 1,2 D2 | 1,0 D2 | 0,95 D2 | 0,90 D2 |

Минимальная длина ремня по допустимому числу пробегов в сек. , где i = (20 - 30) мм

Длина ремня по принятому межосевому расстоянию, мм , где ; проверить L Lmin, и округлить до стандартного значения (табл. 2.2)

По стандартной длине ремня уточнить межосевое расстояние, мм

Вычислить угол охвата ремнем меньшего шкива , град. , проверить

Найдено: D1, D2, L, a,

конец

2.3 расчет передачи по тяговой способности

алгоритм расчета

начало

Записать исходные данные: -мощность ведущего шкива P, кВт ; -скорость ремня V, м/с -диаметр ведущего шкива D1, мм; -передаточное отношение передачи u; -длина ремня по ГОСТу L,м; -угол охвата ремнем ведущего шкива,град; -масса одного метра длины ремня (табл.2.7) ,кг/м; -тип ремня; -режим работы передачи.

Записать коэффициент, учитывающий угол охвата ремнем ведущего шкива (табл. 2.3).

По длине ремня установить коэффициент, учитывающий длину (табл.2.4).

Записать коэффициент, учитывающий режим работы передачи и характер нагрузки (табл. 2.5).

Рассчитать мощность передачи одним ремнем в условиях эксплуатации, найдя мощность P0 по графикам (рис. 2.2, 2.3, 2.4 или 2.5)

Ориентировочно найти число ремней в передаче и записать коэффициент числа ремней (табл. 2.6)

Уточнить число ремней

Вычислить предварительное натяжение ветви одного ремня, Н

Нагрузка на валы (сделать рисунок схемы сил), Н

Найдено: Z, F0, Fr

конец

Рис. 2.1 Номограмма к выбору сечения клинового ремня (ГОСТ 1284.3-80)

Примечание: Сечение рем-ней типа О следует при-менять для передаваемых мощностей до 2 кВт, сечение ремней типа Е - при мощ-ностях свыше 200 кВт.

Рис. 2.2 График мощности Ро для клинового ремня сечением О (при длине L0=800 мм)

Рис. 2.3 График мощности Ро для клинового ремня сечением А (при длине L0=1700 мм)

Рис. 2.4 График мощности Ро для клинового ремня сечением Б (при длине L0=2240 мм)

Рис. 2.5 График мощности Ро для клинового ремня сечением В (при длине L0=3750 мм)

ТАБЛИЦЫ

Таблица 2.2

Клиновые ремни (ГОСТ 1284.1-80)

|  | Размеры приведены в мм: L-диапазоны длин, b0 - ширина ремня, h - высота сечения, bp-ширина нейтрального слоя ремня, Dmin- минимальный диаметр |
| --- | --- |
| Тип ремня | bp | b0 | h | S, мм2 | Диапазоны длин, мм | Dmin | Применять при моменте, Нм |
| О А Б В Г Д Е | 8,5 11 14 19 27 32 42 | 10 13 17 22 32 38 50 | 6 8 10,5 13,5 19 23,5 50 | 47 81 138 230 475 692 1170 | 400…2500 560…4000 1000…6300 1800…10600 3150…15000 4500…18000 6300…14000 | 63 90 125 200 315 500 800 | 25 11…70 40…180 110…550 450…2000 1100…4500 более 4000 |
| Стандартный ряд длин; 400, (425), 450, (475), 500, (530), 560, (600), 630, (670), 710, (750), 800, (850), 900, (950), 1000, (1060), 1120, (1180), 1250, (1320), 1400, (1500), 1600, (1700), 1800, (1900), 2000, (2120), 2240, (2360), 2500, (2650), 2800, (3000), 3150, (3350), 3550, (3750), 4000, (4250), 4500, (4750), 5000, (5300), 5600, (6000), 6300, (6700), 7100, (7500), 8000, (8500), 9000, (9500), 10000, (10600), 11200, (11800), 12500, (13200), 14000, (15000), 16000, (17000), 18000. Предпочтение следует отдавать длинам, указанным не в скобках. |
| Диаметры шкивов по ГОСТ -1284.3 - 80: 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100,112,125, 140, 160, 180,200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400. |

Таблица 2.3

Коэффициент угла обхвата

| Угол обхвата | 180° | 170° | 160° | 150° | 140° | 130° | 120° | 110° | 100° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,68 |

Таблица 2.4

Коэффициент, учитывающий длину ремня

| Расчетная длина ремня, мм | Значение коэффициента для ремней сечением |
| --- | --- |
|  | О | А | Б | В | Г |
| 400 425 450 475 500 530 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 | 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,94 0,95 0,96 0,97 0,99 0,99 1,00 1,03 1,05 1,05 1,06 1,07 1,08 1,10 1,11 1,13 1,14 1,15 1,17 1,20 1,24 1,24 1,25 1,27 1,28 1,28 1,29 - - - - - - - - - | - - - - - 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 1,07 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 - | - - - - - - - - - - - - - 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,11 0,12 1,14 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,86 0,87 0,88 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,02 1,03 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,86 0,87 0,88 0,90 0,91 0,92 |

Таблица 2.5

Коэффициент динамичности нагрузки и режима работы

| Режим работы | Типы машин | Характер нагрузки | Электродвигатель переменного тока общепромышленного назначения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Число смен работы |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Легкий | Ленточные конвейеры, веялки, сепараторы, легкие грохоты, машины для очистки и погрузки зерна, легкие вентиляторы и др. | Спокойная Кратковремен-ная перегрузка до 120%. | 1,0 | 1,1 | 1,4 |
| Средний | Вентиляторы воздуходувки, цепные транспортеры, элеваторы, грохоты, дисковые пилы для дерева, станки фрезерные. | Умеренные колебания нагрузки. Кратковремен-ная перегруз-ка до 150%. | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| Тяжелый | Вентиляторы и воздуходувки тяжелого типа, конвейеры винтовые и скребковые, машины для прессования и брикетирования кормов и др. | Значительные кколебания нагрузки. До 200% | 1,2 | 1,3 | 1,6 |
| Очень тяжелый | Экскаваторы, ножницы, молоты, мельницы жерновые и вальцевые, дробилки, лесопильные рамы и др. | Резкоперемен-ная нагрузка. До 300%. | 1,3 | 1,5 | 1,7 |

Таблица 2.6

| Число ремней в передаче | Коэффициент, учитывающий число ремней в передаче |
| --- | --- |
| 1 2-3 4-6 более 6 | 1,00 0,95 0,90 0,85 |

Таблица 2.7

|  | Сечение ремня |
| --- | --- |
|  | О | А | Б | В | Г | Д |
| Масса 1 м ремня, кг/м | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |

# 3. ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

3.1 Общие сведения

Цепные передачи относятся к механическим передачам с гибкой связью. На ведущем и ведомом валах устанавливаются звездочки, которые входят в зацепление с охватывающей их цепью. Габариты цепных передач меньше, чем у ременных при одинаковых энерго-кинематических параметрах. Принцип зацепления не требует значительного предварительного натяжения цепи, в связи с этим нагрузка на валы обусловлена в основном силой тяги.

Наибольшее распространение цепные передачи получили в сельскохозяйственном, транспортном и химическом машиностроении, станкостроении, горнорудном  оборудовании  и  подъемно-транспортных  устройствах. Они используются для передачи мощности до 100 кВт при скорости цепи, как правило, не превышающей 15 м/с.

При проектировании цепных передач избегают больших углов наклона линии центров к горизонту (меньше 450), а ведущую ветвь располагают сверху. Среднее значение КПД цепных передач при периодической смазке для расчетов принимают 0,95. Рациональным считают передаточное отношение в пределах от 2 до 3. Возможно повышение передаточного отношения до 7. Выполнять одноступенчатой цепную передачу с большим передаточным отношением становится нецелесообразно из-за больших ее габаритов. Ресурс цепей в стационарных машинах должен составлять не менее 3...5 тыс. часов работы. Допустимое удлинение цепи в результате износа не должно превышать 1,5…2,5% .

Основной причиной потери работоспособности передачи является износ шарниров цепи (втулка-ось), поэтому тяговое усилие цепи ограничивается допустимым давлением в шарнире. Кроме того, на износ цепи существенное влияние оказывают условия монтажа и эксплуатации передачи. При наиболее

благоприятных условиях и повышении скорости можно передать большую мощность с одного вала на другой.

Основными типами приводных цепей являются роликовые и зубчатые. Они стандартизованы и изготавливаются  специализированными  заводами. В сельскохозяйственном машиностроении преимущественно используют роликовые цепи для привода машин, поэтому для студентов, обучающихся по специальности "Механизация сельского хозяйства" ниже рассматривается методика расчета цепных передач роликовой цепью.

3.2 расчет передачи роликовой цепью

алгоритм расчета

начало

Записать исходные данные для расчета: - мощность передачи Рц , кВт; - угловая скорость ведущей звездочки , рад/с; - передаточное отношение передачи u; - условия монтажа и эксплуатации передачи и коэффициенты, учитывающие их (табл. 3.1).

Коэффициент нагрузки, учитывающий условия монтажа и эксплуатации передачи (табл. 3.1)

Момент ведущей звездочки по мощности передачи, (Нм)

Частота ведущей звездочки по угловой скорости,

Число зубьев меньшей звездочки, (табл. 3.2)

Число зубьев большей звездочки

Ближайшее к частоте вращения ведущей звездочки табличное значение частоты вращения n01 (табл. 3.3), мин-1

Расчетная мощность, передаваемой цепной передачей, кВт где

Характеристика цепи (табл. 3.4 и 3.5); - допускаемая мощность [ Рр] (при n01, мин-1), кВт; - шаг цепи t , мм, - диаметр оси шарнира d , мм; - длина втулки шарнира b , мм; - количество рядов цепи iр ; - разрушающая нагрузка Н; - масса одного метра длины (табл. 3.5), кг/м; - минимально необходимый коэффициент запаса прочности (табл. 3.4) [n] ; - записать обозначение цепи, сделать рисунок шарнира цепи.

Диаметры делительных окружностей звездочек D1 и D2, мм ,

Скорость цепи, м/с

Сила тяги, Н

Давление в шарнире цепи, МПа (Н/мм2)

Записать допускаемое давление [q] (табл. 3.З), МПа (Н/мм2). Проверить условие ограничения быстроты износа шарниров цепи, при котором обеспечивается долговечность в пределах рекомендуемых норм не менее 3000...5000 час.

Предварительное межосевое расстояние, мм

Число звеньев (округлить его до целого четного числа)

Уточнить межосевое расстояние, мм

Длина цепи L=i t, мм

Натяжение цепи от собственного веса Ff = 9,81 Кf qm a, Н Kf - коэффициент угла наклона передачи к горизонту() Кf=6 , Kf=l,5 , Kf = 1 .

Натяжение цепи от центробежной силы, Н

Проверка запаса прочности цепи

Нагрузка на валы цепной передачи, Н

Уточнить передаточное отношение цепной передачи по числу зубьев

При необходимости следует внести поправки в передаточные отношение других передач передаточного механизма с целью приближения скорости рабочего органа к заданной.

конец

Если однорядная цепь недостаточна по мощности или имеет большой шаг, то применяют многорядную цепь, при этом

где Кряд - коэффициент числа рядов, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по рядам цепи

| Число рядов | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К ряд | 1 | 1,7 | 2,5 | 3 |

ТАБЛИЦЫ

Таблица 3.1

Рекомендуемые значения коэффициентов, учитывающих условия монтажа и эксплуатации передачи

| Условия | Значения коэффициентов |
| --- | --- |
| Нагрузка равномерная или близкая к ней Нагрузка переменная Межосевое расстояние (а) а = (30…50)t а = 25t а = (50…80)t Линия центров звездочек наклонена к горизонту: до 60 более 60 Положение оси регулируется: одной из звездочек оттяжными звездочками (роликами) не регулируется Производство: смазка (см. примечание) без пыли I II запыленное II III грязное III Режим работы: односменный двухсменный трехсменный | Kд=1 Kд=1,2…1,5 Ka=1 Ka=1,25 Ka=0,8 Kнак.=1 Kнак.=1,25 Kрег.=1 Kрег.=1,1 Kрег.=1,25 Kсм=0,8 Kсм=1 Kсм=1,3 Kсм=1,8 до 4 м/с Kсм=3 до 7м/с Kсм=3 до 4 м/с Kреж=1 Kреж=1,25 Kреж=1,45 |

Примечание к таблице 3.1

| Качество смазки | Смазка цепных передач при скорости цепи V, м/с |
| --- | --- |
|  | менее 4 | менее 7 | Менее 12 | > или =12 |
| I- хорошая | Капельная 4…10 кап/мин | В масляной ванне | Циркуляцион- ная под давл. | Разбрызгива- нием |
| II- удовл. | Густая внутри- шарнирная | Капельная 20кап/мин | В масляной ванне | Циркуляционная под давл. |
| III-недоста-точн. | Периодическая через 6…8 часов |

Таблица 3.2

Рекомендуемые числа зубьев меньшей звездочки

| Передаточное отношение | 1…2 | 2…3 | 3…4 | 4…5 | 5…6 | 6…7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев | 30…27 | 27…25 | 25…23 | 23…21 | 21…17 | 17…15 |

Для тихоходных передач можно принимать число зубьев меньше табличного, но не менее 7.

Таблица 3.3

Допускаемое давление в шарнире роликовой цепи [q],  МПа  (Н/мм2),

при частоте вращения малой звездочки n01 , мин-1, числе зубьев Z01=25

| Шаг цепи | Допускаемое давление при частоте |
| --- | --- |
| t, мм | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 12,7…15,875 | 35 | 31,5 | 28,5 | 36 | 24 | 22,5 | 21 | 18,5 |
| 19,05... 25,4 | 35 | 30 | 26 | 23,5 | 21 | 19 | 17,5 | 15 |
| 31,75... 38,1 | 35 | 29 | 24 | 21 | 18,5 | 16,5 | 15 | - |
| 44,45...50,8 | 35 | 26 | 21 | 17,5 | 15 | - | - | - |

Таблица 3.4

Значения нормативного коэффициента запаса прочности [n] приводных

роликовых цепей нормальной серии

| Частота вращения ведущей звездочки | Шаг цепи, мм |
| --- | --- |
|  | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 |
| 50 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
| 100 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,3 |
| 300 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
| 500 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,5 | - |
| 750 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | - | - |
| 1000 | 10,0 | 10,8 | 11,7 | 13,3 | 15,0 | - | - | - |
| 1250 | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 14,5 | - | - | - | - |

Таблица 3.5

Допускаемая мощность приводных роликовых цепей при работе с 25 зубовой приводной звездочкой

| Приводные роликовые однорядные цепи типа ПР, ГОСТ 13568-75 | Шаг, мм | Диаметр оси, мм | Длина втулки, мм | [РP], кВт, при частоте вр. малой звездочки | Масса 1 м цепи кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |  |
| ПР-12,7-9000-2 ПР-12,7-18000-1 ПР-12,7-18000-2" ПР-15,875-23000-1 ПР-15,875-23000-2" ПР-19,05-32000" ПP-25,4-56700" ПР-31,75-88500" ПР-38,1-127000" ПР-44,45-172400" ПР-50,8-226800" | 12,7 12,7 12,7 15,875 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8 | 3,66 4,45 4,45 5,08 5,08 5,96 7,95 9,55 11,12 12,72 14,29 | 5,80 8,90 11,30 10,11 13,28 17,75 22,61 27,46 35,46 37,19 45,21 | 0,19 0,35 0,45 0,57 0,75 1,41 3,20 5,83 10,5 14,7 22,9 | 0,68 1,27 1,61 2,06 2,70 4,80 11,0 19,3 34,8 43,7 68,1 | 1,23 2,29 2,91 3,72 4,83 8,38 19,0 32,0 57,7 70,6 110 | 1,68 3,13 3,98 5,08 6,67 11,4 25,7 42,0 75,7 88,3 138 | 2,06 3,86 4,90 6,26 8,22 13,5 30,7 49,3 88,9 101 157 | 2,42 4,52 5,74 7,34 9,63 15,3 34,7 54,9 99,2 - - | 2,72 5,06 6,43 8,22 10,8 16,9 38,3 60,0 108 - - | 3,20 5,95 7,55 9,65 12,7 19,3 43,8 - - - - | 0,65 0,75 0,80 0,80 0,95 1,5 2,6 3,8 5,5 7,5 9,7 |

Примечания: 1. В обозначениях цепи кроме шага указаны статическая нагрузка Fраз, Н, и  габарит по ширине (1 и 2).

2. Цепи, отмеченные знаком (, изготовляют также двухрядными и трехрядными.