МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

˝Ижевская государственная сельскохозяйственная академия˝

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Задание на контрольную работу и методические указания

к решению задач для студентов заочного обучения по специальности

110302- электрификация и автоматизация сельского хозяйства.

Составитель: ст преподаватель                                                       кафедры ТОЭ   Покоев П.Н.

## 2007

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Задание на контрольную работу состоит из 5 задач. Вариант задач выбирается по двум последним цифрам учебного шифра студента. Студенты должны выполнять данную контрольную работу в сроки, установленные индивидуальным планом учебной работы.

Требования к  оформлению контрольной работы:

- На титульном листе должны быть указаны:  шифр; дисциплина; фамилия, имя, отчество; курс; факультет; специальность,

- Работы, оформленные небрежно, вызывающие затруднения или сомнения при их чтении, возвращаются студенту для переработки.

- На страницах оставлять поля шириной не менее трех сантиметров для замечаний рецензента.

- Все расчеты должны сопровождаться краткими пояснениями.

- Схемы, векторные диаграммы и графики должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД. Кривые и графики должны иметь размеры не менее 10×10 см.

- Работа должна быть подписана с указанием даты ее завершения.

. ЛИТЕРАТУРА

1. Электрические измерения/ Под ред. А.В.Фремке и Е.М. Душина. Л.: Энергия, 1980.

2. Основы метрологии и электрические измерения/ Под ред. Е.М. Душина. Л.: Энергоатомиздат, 1987.

3. Справочник по электроизмерительным приборам/ Под ред. К.К. Илюнина. Л.: Энергоатомиздат, 1983.

4. Попов B.C. Электрические измерения. М.: Энергия, 1974.

З а д а ч а №1

##### ПОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

Технический  амперметр  магнитоэлектрической системы с номинальным током IН, числом номинальных делений ан имеет  оцифрованные деления от нуля до номинального значения, проставленные на каждой пятой части шкалы (стрелки обесточенных амперметров занимают нулевое положение).

Поверка технического амперметра осуществлялась образцовым амперметром той же системы.

Исходные данные для выполнения задачи указаны в табл.1.

- Указать условия поверки технических приборов.

- Определить поправки измерений.

- Построить график поправок.

- Определить приведенную погрешность.

- Указать, к какому ближайшему стандартному классу точности относится данный прибор.

Если прибор не соответствует установленному классу точности, указать на это особо.

- Написать ответы на вопросы:

1). Что называется измерением?

2). Что такое мера и измерительный прибор? Как они подразделяются по назначению?

3). Что такое погрешность? Дайте определение абсолютной, относительной и приведенной погрешности.

Методические указания к решению задачи №1

Точность измерений характеризуется близостью их результатов к истинному значению измеряемой величины. В зависимости от степени точности показывающие и самопишущие электроизмерительные приборы согласно ГОСТ 13600 – 68 делятся на девять классов: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.

Число обозначающее класс, является наибольшей приведенной погрешностью прибора на всех отметках рабочей части его шкалы.

###### Числовые значения для задачи № 1                           Таблица 1

| Поверяемый амперметр | Единица измерения | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Абсолютная погрешность ΔI | А | - | -0,01 +0,02 -0,03 +0,04 -0.05 | +0,03 -0,04 +0,05 -0,06 +0.07 | -0,04 +0,06 -0,03 +0,02 -0.01 | +0,02 -0,08 +0,07 -0,05 +0,04 | -0,03 +0,05 +0,04 -0,08 -0,06 | +0,05 -0,08 -0,04 +0,02 +0,03 | -0,04 +0,03 +0,06 -0,07 -0,02 | +0,02 +0,04 -0,05 +0,06 -0,08 | -0,06 -0,03 +0,08 -0,02 +0,05 | +0,03 +0,06 -0,05 +0.04 -0,02 |
| Номинальный ток IН | А | 0;5 1:6 2; 7 3;8 4; 9 | 2,5 10 5,0 20 15 | 20 1,0 10 15 2,5 | 15 20 1,0 2,5 10 | 20 15 2,5 10 5 | 5,0 1,0 2,5 5 20 | 10 2,5 20 5 15 | 5 15 10 20 2,5 | 10 20 2,5 5,0 15 | 2,5 5,0 10 20 1,0 | 15 2,5 5,0 10 20 |

П р и м е ч а н и е. Абсолютная погрешность ΔI в табл. 1 указана для каждого оцифрованного деления шкалы после нуля в порядке их возрастания, включая номинальный ток амперметра.

Приборы более высокого класса точности, применяемые в лабораторной практике, называются лабораторными в отличие от приборов ограниченной степени точности, используемых для технических измерений.

Весь необходимый теоретический материал, а также формулы для решения этой задачи могут быть получены из рекомендуемых учебников [1, с. 11 - 22; 2, с. 23 - 39; 4, с. !4 - 27].

Результаты решения задачи № I записать в табл.2.

Таблица 2

| Оцифрованные деления шкалы А | Абсолютная погрешность ΔI, A | Поправка измерений (I, А | Приведенная погрешность (п, % |
| --- | --- | --- | --- |

З а д а ч а №2

##### ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Измерительный механизм (ИМ) магнитоэлектрической системы рассчитан на ток IН и напряжение UН и имеет шкалу на (и делении.

- Составить схему включения измерительного механизма с шунтом и дать вывод формулы rш.

- Определить постоянную измерительного механизма по току С1, величину сопротивления шунта rш и постоянную амперметра С’I, если этим прибором нужно измерять ток IН.

- Определить мощность, потребляемую амперметром при номинальном значении тока Iн.

- Составить схему включения измерительного механизма с добавочным сопротивлением и дать вывод формулы rД.

5.  Определить постоянную измерительного механизма по напряжению СU, величину добавочного сопротивления rД и постоянную вольтметра С’U, если этим прибором нужно измерять напряжение UН.

6. Определить мощность, потребляемую вольтметром при номинальном значении напряжения UН.

###### Методические указания к решению задачи № 2

Весь необходимый теоретический материал, а также формулы для решения этой задачи могут быть получены из рекомендуемых учебников [1, с. 79-80; 2, с. 101 - 103; 4, с. 111 - 117].

Исходные данные для решения задачи № 2 приведены в табл. 3.

Числовые значения для задачи № 2                                               Таблица 3

| Наименование величин | Единица измерений | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Напряжение ИМ U Ток ИМ IН Число делений (Н | мВ мА дел | - - - | 45 5 50 | 75 7,5 75 | 50 10 100 | 100 10 50 | 75 15 150 | 60 30 75 | 100 25 100 | 75 25 150 | 80 40 50 | 100 50 100 |
| Напряжение UН | В В В В В | 0; 5 1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 | 45 90 18 135 180 | 300 150 75 225 15 | 15 45 50 100 150 | 200 20 150 50 100 | 30 60 90 120 150 | 60 30 150 300 15 | 25 50 100 150 250 | 75 150 300 15 30 | 200 40 80 100 150 | 100 15 30 50 10 |
| Ток IН | А А А А А | 0; 1 6; 2 7; 3 8; 4 9;5 | 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 | 1,5 3,0 6,0 4,5 7,5 | 2,0 10 5,0 1,5 0,5 | 10 2,0 3,0 5,0 2,5 | 1,5 3,0 4,5 15 30 | 3,0 1,5 6,0 4,5 0,3 | 25 2,5 5,0 7,5 0,5 | 30 25 15 1,5 7,5 | 20 5,0 10 0,5 4,0 | 5 15 0,5 1,0 20 |

З а д а ч а №3

MЕТОДЫ И ПОГРЕШНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Дли измерения сопротивления косвенным методом использовались два прибора: амперметр и вольтметр магнитоэлектрической системы.

Измерение сопротивления производилось при температуре t°С приборами группы А, Б пли В. Данные приборов, их показания, а также группа приборов и температура окружающего воздуха, при которой производилось измерение сопротивления, приведены в табл. 4.

Определить:

1) величину сопротивления rx  по показаниям приборов и начертить схему;

2) величину сопротивления rx с учетом схемы включения приборов;

3) наибольшие возможные (относительную (r, и абсолютную Δr) погрешности результата измерения этого сопротивления;

4) в каких пределах находятся действительные значения измеряемого сопротивления.

###### Методические указания к решению задачи № 3

При измерении сопротивления методом двух приборов - амперметра и вольтметра, применяются две схемы. В этом случае  приближенное значение сопротивления r’x согласно закону Ома определяется как

Одна из схем (без учета внутреннего сопротивления приборов) используется в тех случаях, когда измеряемое сопротивление велико по сравнению с сопротивлением амперметра; другая - в тех случаях, когда измеряемое сопротивление мало по сравнению с сопротивлением вольтметра. Поскольку в практике измерений этим методом подсчет сопротивления r’x обычно производится по приближенной формуле, то необходимо знать, какую схему следует выбрать для того, чтобы величина погрешности была наименьшей.

Числовые значения для задачи №3                                          Таблица 4

| Наименование величин | Единица измерения | Предпоследняя цифра шифра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Данные вольтметра Предел измерения UН Ток полного отклонения Стрелки прибора при UН Класс точности (Д | B мA % | - - - | 300 3 0,2 | 150 7,5 0,5 | 15 1 1,0 | 75 1 0,2 | 300 7,5 0,5 | 30 1 1,0 | 300 1 1,0 | 150 3 0,5 | 75 1 0,5 | 30 7,5 1,0 |
| Показания вольтметра U | В В В В В | 0;5 1;6 2;7 3;8 4;9 | 220 280 250 170 290 | 140 130 120 110 150 | 12 10 8 11 14 | 60 70 65 75 55 | 240 260 210 250 200 | 27 25 23 28 29 | 270 180 230 240 160 | 100 110 140 120 130 | 50 60 70 65 75 | 20 26 18 22 25 |
| Данные амперметра Предел измерения IН Падение напряжения на зажимах прибора при IН Класс точности (Д | А мВ % | - - - | 1,5 100 0,5 | 3,0 95 1,0 | 1,5 100 0,2 | 7,5 140 0,5 | 0,3 27 1,0 | 15 100 0,2 | 1,5 100 1,0 | 1,5 100 0,5 | 0,3 27 0,2 | 15 100 1,5 |
| Показания амперметра I | А А А А А | 0;1 6;2 7;3 8;4 9;5 | 1,0 1,3 1,1 1,5 1,4 | 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 | 1,0 1,2 0,9 0,8 0,7 | 5 6 7 4 3,5 | 0,2 0,18 0,26 0,24 0,16 | 9 10 11 12 13 | 0,5 0,6 1,1 1,3 1,5 | 0,4 0,5 1,0 1,2 1,8 | 0,1 0,15 0,17 0,27 0,3 | 10 8 14 7 5 |
| Группа приборов | - | - | A | Б | B | A | Б | B | A | Б | B | A |
| Температура t | 0С | - | 10 | 0 | -10 | 30 | 10 | 0 | 25 | 30 | 40 | 10 |

Чтобы правильно выбрать схему, необходимо сначала определить соотношения r’X / rA и rV / r’X и по наибольшему из них принять и вычертить схему включения приборов.

Величина сопротивления rX определяется с учетом внутреннего сопротивления приборов rA или rV в зависимости от принятой схемы.

Приступая к решению п.3, необходимо иметь ввиду, что погрешности электроизмерительных приборов разделяются на две категории:

а) основная погрешность, зависящая только от внутренних свойств и состояния самого прибора;

б) дополнительные погрешности, обусловленные влиянием внешних факторов и отклонением условий эксплуатации прибора от нормальных (например, отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной).

Погрешность измерения δ будет представлять собой сумму основной погрешности δД (класс точности прибора) и дополнительной погрешности δt вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной (принимается обычно tН=20 0С); причем следует принимать случай наиболее неблагоприятный, когда

(δ =( δД ( δt

Относительная погрешность при косвенном методе измерения сопротивления определяется по формуле

(δr =( δu ( δl,

где: δu и δl – относительные погрешности измерений напряжения и тока.

Величины  δu и δl могут быть определены по формулам, приведенным в рекомендуемой литературе [4, с.23]. Так, относительная погрешность при измерении напряжения будет

Аналогично определяется относительная погрешность и при измерении тока.

Для определения абсолютной погрешности (r, а также пределов изменения действительного значения измеряемого сопротивления r следует воспользоваться соотношением

По исполнению в зависимости от условий эксплуатации приборы разделяются на три группы: А,Б и В. Ниже, в таблице 5, приводятся нормы для рабочих климатических условий по температуре для приборов различных групп.

Таблица 5

| Параметры окружающего воздуха | Группы приборов |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| Температура | От +10 до +35 0С | От –30 до +40 0С | От –50 до +60 0С |

Изменение показаний прибора, отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочих температур, не должно превышать значений, указанных в таблице 6, на каждые (10 0С изменения температуры.

Таблица 6

| Класс точности прибора | Допускаемое изменение показаний приборов групп, % |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0 | (0,05 (0,1 (0,2 (0,5 (1,0 (1,5 (2,5 (4,0 | - - (0,15 (0,4 (0,8 (1,2 (2,0 (3,0 | - - (0,15 (0,3 (0,5 (0,8 (1,2 (2,0 |

Более подробно с определением погрешностей измерения можно ознакомиться в рекомендуемой литературе [1, c. 144 – 145; 2, c. 423 – 424; 4, c. 240 – 252].

З а д а ч а №4

ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЦЕПЯХ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

Для измерения активной мощности трех проводной цепи трехфазного тока с симметричной активно-индуктивной нагрузкой, соединенной звездой или треугольником, необходимо выбрать два одинаковых ваттметра с номинальным током IН, номинальным напряжением UН и числом делении шкалы (Н=150 дел.

Исходные данные для решения задачи приведены в таблице 7.

1.По данным варианта для нормального режима работы цепи:

а) начертить схему включения ваттметров в цепь;

б) доказать, что активную мощность трех проводной цепи трехфазного тока можно представить в виде суммы двух слагаемых;

в) построить в масштабе векторную диаграмму, выделив на ней векторы напряжений и токов, под действием которых находятся параллельные и последовательные обмотки ваттметров;

г) определить мощности Р1 и Р2, измеряемые каждым ваттметром;

д) определить число делении шкалы (1 и (2, на которые отклоняются стрелки ваттметров.

2.По данным варианта при обрыве одной фазы приемника энергии:

а) начертить схему включения ваттметров в цепь;

б) построить в масштабе векторную диаграмму, выделив на ней векторы напряжений и токов, под действием которых находятся параллельные и последовательные обмотки ваттметров;

в) определить мощности Р1 и Р2, измеряемые каждым ваттметром;

г) определить число делении шкалы (1 и (2, на которые отклоняются стрелки ваттметров.

Результаты расчетов записать в таблицу 8.

П р и м е ч а н и е. Заданная трех проводная цепь трехфазного тока представляет собой соединение трех неподвижных магнитно-несвязанных катушек.

| Наименование величин | Единица измерения | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мощность цепи S | КВ (А КВ (А КВ (А КВ (А КВ (А | 0;5 1;6 2;7 3;8 4;9 | 3,0 3,5 2,5 2,0 1,8 | 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 | 5,5 6,0 6,5 5,0 4,5 | 5,0 5,5 6,0 4,5 4,0 | 3,2 3,0 3,6 5,0 6,0 | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,0 2,5 1,5 5,0 5,8 | 2,5 2,0 1,8 3,0 3,5 | 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 | 1,8 2,2 2,8 1,4 3,5 |
| Коэффициент мощности cos ( | - - - - - | 0;1 6;2 7;3 8;4 9;5 | 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 | 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 | 0,9 0,92 0,73 0,75 0,71 | 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 | 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 | 0,88 0,80 0,81 0,82 0,84 | 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 | 0,92 0,90 0,88 0,86 0,83 | 0,84 0,86 0,85 0,83 0,74 | 0,72 0,70 0,76 0,74 0,80 |
| Фазное напряжение UФ | В | - | 127 | 220 | 380 | 220 | 380 | 127 | 380 | 220 | 127 | 127 |
| Схема соединения | - | - | Y | Y | ( | Y | ( | Y | ( | ( | Y | Y |
| Последовательные обмотки ваттметров включены в провода | - | - | А и В | В и С | С и А | А и С | В и С | С и А | А и В | В и С | С и А | А и В |
| Обрывы фазы | - | - | А | В | АВ | С | ВС | А | СА | АВ | В | С |

Числовые значения для задачи №4                                            Таблица 7

Таблица 8

| Наименование величин | Единица измерения | Результаты расчета |
| --- | --- | --- |
| Определить по п.1 Мощность цепи Р Линейное напряжение UЛ Линейный ток IЛ Номинальное напряжение ваттметра UН Номинальный ток ваттметра IН Постоянная ваттметра СР Мощность измеряемая первым ваттметром Р1 Мощность измеряемая вторым ваттметром Р2 Число делении шкалы (1 Число делении шкалы (2 | Вт В А В А Вт/дел Вт Вт дел дел |  |
| Определить по п.2 Мощность измеряемая первым ваттметром Р1 Мощность измеряемая вторым ваттметром Р2 Число делении шкалы (1 Число делении шкалы (2 | Вт Вт дел дел |  |

Методические указания к решению задачи №4

При решении п.1 этой задачи необходимо в соответствии с заданием своего варианта начертить схему включения ваттметров в трех проводную цепь трехфазного тока и дать на ней разметку генераторных зажимов последовательной и параллельных обмоток каждого из ваттметров.

После этого следует привести доказательство, что активная мощность в трехфазной цепи может быть измерена двумя ваттметрами, при этом должна быть учтена схема соединения приемников энергии (таблица 7).

Если приемники энергии соединены по схеме звезда, то вывод формулы активной мощности для этого случая приведен в рекомендуемой литературе. Если приемники энергии соединены по схеме треугольник, то мгновенную мощность трех фазной цепи следует представить как

P = PAB +PBC + PCA = UAB iAB + UBC iBC +UCA iCA,

где UAB, UBC и UCA – мгновенные значения фазных напряжений;

iAB, iBC, и iCA – мгновенные значения фазных токов.

После этого следует использовать второй закон Кирхгофа, по которому

UAB + UBC + UCA = 0.

Из этого уравнения исключается одно из напряжений, например, UAB = - UBC - UCA (для схемы, в которой параллельные обмотки ваттметров находятся под действием напряжений UАС + UВС). Затем производятся необходимые преобразования, чтобы получить окончательное выражение мощности, соответствующее схеме включения ваттметров.

Определив токи и напряжения, под действием которых находятся последовательные и параллельные обмотки ваттметров, необходимо выбрать два одинаковых ваттметра с номинальным током IН = 5А или

IН = 10 А, номинальным напряжением UН = 150В, UН = 300В или UН = 600В и числом делении шкалы

(Н = 150 дел.

Постоянная ваттметра определяется по формуле:

При решении п.2 этой задачи необходимо также начертить схему включения ваттметров, указав на ней обрыв одной из фаз приемника энергии (см. таблицу 7).

Если приемники энергии соединены по схеме треугольник, то при обрыве одной из фаз сопротивление ее будет равно бесконечности, следовательно, ток в ней будет равен нулю. Токи в двух других фазах останутся такими, какими были до обрыва фазы. Вследствие этого изменятся линейные токи, что и должно быть учтено при построении векторной диаграммы и определении показаний ваттметров.

Если приемники энергии соединены по схеме звезда, то при обрыве одной из фаз ток в ней будет равен нулю. Две другие фазы окажутся соединенными между собой последовательно и включенными на линейное напряжение. Для определения тока в этих фазах необходимо предварительно определить сопротивление фазы, исходя из данных для нормального режима работы приемника

Для симметричной трехфазной системы ток в последовательно соединенных фазах определяется как:

Это значение тока и должно быть принято при построении векторной диаграммы и определении показаний ваттметров при обрыве фазы приемника.

Более подробно с методами измерения активной мощности в цепях трехфазного тока можно ознакомиться в рекомендуемой литературе [1,с. 128 - 132; 2,с. 404 - 408;4,с. 343 - 348].

З а д а ч а  №5

###### ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

1 . В цепь несинусоидального тока включены: амперметр магнитоэлектрической системы и амперметр электродинамической системы. Амперметры имеют одинаковые номинальные токи 1Н = 5А и шкалы с одинаковым номинальным числом делений ан = 100 дел.

Начертить схему цепи и определить, на какое число делений шкалы отклонится стрелка:

а) магнитоэлектрического амперметра; б) электродинамического амперметра, если в цепи проходит ток:

i = I0 + I1msin(t + i3msin(3(t ( (3).

Построить в масштабе в одних осях координат графики заданного тока i = f(t) за время одного периода основной гармоники тока.

Значения I0, I1m, I3m и (3 для отдельных вариантов заданы в табл. 14.

2. В цепь несинусоидального тока включены: амперметр электродинамической системы и амперметр детекторной (выпрямительной) системы. Амперметры имеют одинаковые номинальные токи Iн = 5А и шкалы с одинаковым номинальным числом делении ан = 100 дел.

На какое число делении шкалы отклонится стрелка: а) электродинамического амперметра; б) детекторного амперметра, если в цепи проходит ток:

i = I1msin(t + I3sin(3(t ( (3)

Значения I1m, I3m и (3 для отдельных вариантов заданы в табл. 2.

Числовые значения для задачи 7                                           Таблица 14

| Наименование величин | Единицы измерения | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ток I0 | А | - | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Ток I1m | А А А А А | 0; 5 1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 | 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 | 4,0 4,5 3,0 2,5 3,5 | 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4 | 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 | 2,5 3,0 3,6 4,0 4,5 | 4,0 4,4 4,2 3,5 3,8 | 3,5 4,0 3,8 4,4 4,2 | 3,0 3,5 4,0 4,5 3,6 | 2,5 3,0 3,5 4,0 4,2 | 4,5 4,0 4,2 3,8 4,4 |
| Ток I3m | А А А А А | 0; 1 6; 2 7; 3 8; 4 9; 5 | 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 | 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 | 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 | 1,0 1,4 1,6 2,5 2,0 | 1,5 2,0 2,5 1,2 2,6 | 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 | 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 | 1,5 1,8 2,0 2,4 2,5 | 1,0 1,2 2,2 1,8 1,6 | 2,0 2,2 2,8 3,0 3,2 |
| Угол (3 | рад | - | 0 | П/6 | П | П/3 | П/2 | П | П/6 | 0 | П | П/3 |

Методические указания к решению задачи 5

Несинусоидальные токи и напряжения могут измеряться приборами различных систем. Так, например, приборы электромагнитной, электродинамической и тепловой систем реагируют на действующие значения величин: приборы детекторной (выпрямительной) системы – на среднее по модулю значение величины; приборы магнитоэлектрической системы – на постоянную составляющую: амплитудные электронные вольтметры – на максимальное значение функции.

При решении п. 1, этой задачи необходимо написать выражение мгновенного и среднего вращающих моментов, а затем угла поворота подвижной части амперметра магнитоэлектрической системы.

При решении п. 2, необходимо написать выражения мгновенного и среднего значений вращающего момента, действующего на подвижную часть измерительного механизма выпрямительного прибора, а затем написать выражение угла поворота его подвижной части.

Учитывая, что приборы детекторной системы  реагируют на среднее значение тока Iср, необходимо, имея уравнение тока i=f(t), определить среднее по модулю значение несинусоидального тока.

Если за начало отчета времени принять момент прохождения через нуль первой гармоники тока и учесть, что начало третьей гармоники тока смещено по отношению к началу первой на угол F3 , то для кривых, не содержащих постоянной составляющей и чётных гармоник после интегрирования получим:

Как известно, градуировка прибора производится в действующих значениях при  синусоидальном токе, поэтому угол поворота подвижной части прибора необходимо выразить в зависимости от действующего значения тока. Обозначив коэффициент формы кривой измеряемого несинусоидального тока через  k’Ф,  можно для схемы с двухпериодным выпрямлением:

где: I2- действующее значение тока по п.2 задания.

Получив выражение постоянной по току при синусоидальной форме кривой С1, надо написать выражение постоянной  по току и для заданного несинусоидального тока.

где kф=1,1-коэффициент формы кривой  для синусоидального тока.

После этого определяется угол поворота подвижной части прибора при заданном токе

Более подробно с работой приборов с несинусоидальными токами и напряжениями можно ознакомиться в рекомендуемой литературе (1, с. 61-73, 103-108; 2, с.116-120, 128-132; 4, с. 174-181).

Необходимо обратить внимание на то, что обозначение каждой из  величин в тексте и формулах, а также на диаграмме должно быть одинаковым.

Примерные вопросы для подготовки к сдаче экзамена по курсу

«Метрология, стандартизация, сертификация»,

- Основные метрологические понятия и определения. Единицы измерения физических величин. Международная Система единиц. Виды и методы измерений.

- Погрешности измерений. Классификация.

- Систематические погрешности: обнаружение и исключение.

- Компенсация систематической погрешности в процессе измерения. Суммирование СП.

- Порядок обработки результатов многократных измерений. Промахи.

- Обработка результатов косвенных измерений. Погрешности средств измерений. Класса точности.

- Классификация средств измерений.

- Основные характеристики и параметры электроизмерительных приборов. Условные обозначения на приборах. Маркировка приборов.

- Приборы магнитоэлектрической системы. Принцип действия. Уравнения движения стрелки. Устройство приборов магнитоэлектрической системы. Метрологические и эксплуатационные характеристики.

- Приборы магнитоэлектрической системы с преобразователями. Устройство. Принцип действия. Метрологические и эксплуатационные характеристики.

- Логометр магнитоэлектрической системы. Устройство. Принцип действия. Уравнения движения стрелки. Мегаомметр.

- Шунты и добавочные резисторы. Расчет, схемы термокомпенсации.

- Гальванометр магнитоэлектрической системы. Устройство. Принцип действия. Критическое сопротивление и чувствительность. Применение.

- Приборы электромагнитной системы. Принцип действия. Уравнение движения стрелки. Метрологические и эксплуатационные характеристики. Применение.

- Приборы электродинамической системы. Устройство. Принцип действия. Уравнение движения стрелки. Метрологические и эксплуатационные характеристики. Применение. Особенности приборов ферродинамической системы.

- Логометр электродинамической системы. Устройство. Принцип действия. Уравнения движения стрелки. Применение.

- Включение приборов электродинамической системы для измерения напряжения, мощности.

- Приборы электростатической системы. Устройство. Принцип действия. Уравнения движения стрелки. Метрологические и эксплуатационные характеристики. Применение.

- Приборы сравнения. Мост постоянного тока. Схема. Условия равновесия. Применение. Четырехзажимная схема включения измеряемого сопротивления.

- Двойной мост постоянного тока. Схема. Условия равновесия. Применение.

- Автоматические мосты и потенциометры. Схемы. Принцип действия. Применение.

- Мосты переменного тока. Схема. Условия равновесия. Применение. Особенности неуравновешенных мостов.

- Компенсатор постоянного тока. Схема. Принцип действия. Применение. Особенности компенсаторов переменного тока.

- Регистрирующие приборы. Классификация. Самопишущие приборы. Устройство. Метрологические и эксплуатационные характеристики.

- Электронно-лучевые осциллографы. Электронно-лучевая трубка. Устройство. Принцип действия. Формирование изображения на экране ЭЛТ.

- Структурная схема осциллографа. Развертка в осциллографе. Параметры. Синхронизация развертки в осциллографе.

- Применение осциллографа для измерения напряжения, частоты и угла сдвига фаз. Калибраторы осциллографа.

- Цифровые измерительные приборы. Достоинства. Дискретизация, квантование сигнала. Структурная схема цифровых приборов. Класс точности. Перспективы развития.

- Цифровой частотомер и периодомер. Схемы. Временные диаграммы. Принцип действия.

- Цифровой вольтметр с время–импульсным преобразованием. Схема. Временные диаграммы. Принцип действия.

- Индуктивные счетчики эл. энергии. Устройство, принцип действия.

- Поверка счетчиков активной энергии. Основные регулировки в счетчике.

- Измерительный трансформатор тока. Принципы действия. Векторная диаграмма, погрешности. Особенности эксплуатации трансформатора тока.

- Измерение силы тока и напряжения. Влияние внутреннего сопротивления приборов на погрешности измерений.

- Измерение активной мощности.

- Измерение реактивной мощности.

- Учет электрической энергии в цепях переменного тока. Подключение счетчиков для измерения электрической энергии.

- Измерение сопротивлений.

- Измерение индуктивности и емкости.

- Измерение частоты и коэффициента мощности.

- Электронные измерительные приборы. Классификация. Электронные вольтметры постоянного тока. Структурная схема. Электронные омметры.

- Электронные вольтметры переменного тока. Преобразователи действующего, среднего, амплитудного значения. Схемы. Временные диаграммы. Принцип действия.

- Измерение неэлектрических величин. Свойства и классификация измерительных преобразователей.

- Электромагнитные измерительные преобразователи.

- Тепловые измерительные преобразователи.

- Оптические измерительные преобразователи.

- Гальваномагнитные и электростатические измерительные преобразователи.

- Резистивные измерительные преобразователи.

- Пьезоэлектрические и электрохимические измерительные преобразователи.

- Измерение усилий, давлений, крутящих моментов.

- Измерение параметров молочной и мясной продукции. Измерение расхода жидкостей и газов

- Измерение температуры и влажности.

- Метрологический надзор за средствами измерений. Поверка средств измерений. Периодичность и виды поверок. Калибровка СИ.

- Государственная система обеспечения единства измерений

- Основные определения и термины в области стандартизации. Цели и задачи стандартизации.

- Виды и методы стандартизации.

- Категории и виды стандартов.

- Основные принципы стандартизации. Предпочтительные числа и размеры.

- Государственная система стандартизации. Общая характеристика системы..

- Органы и службы Госстандарта.

- Межотраслевые системы стандартов (ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП).

- Стандартизация систем качества.

- Международные организации по стандартизации.

- Международная и межгосударственная стандартизация.

- Понятие сертификации. История развития сертификации. Цели и задачи сертификации. Объекты сертификации.

- Законодательная база сертификации. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»

- Участники сертификации. Типовая структура системы сертификации.

- Обязательная сертификация.

- Добровольная сертификация.

- Схемы сертификации продукции и услуг.

- Структура процессов сертификации.

- Сертификация систем качества.